Технические данные бинтонамоточного автомата  ANB-08 / АНБ-08

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 2, 3, 4 |
| Скорость перемотки | м/мин. | 20 до 85 |
| Ширина перематываемого бинта | мм | 50 до 200 |
| Длина намотанного бинта в мининавое | м | 2 до 10 |
| Примерная производительность для мининавоев длиною 2м с 4-выпусков | шт./ ч. | 2 060 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 3160 x 1260 x 1650 |
| Вес машины | кг | ~380 |
| Установленная мощность | kВ | 0.7 |
| Трёхфазное электропитание |  | 3x400V 50Hz |
| Давление в пневматической сети | MPa | 0.50 |
| Ориентировочный расход воздуха | л/мин | 70 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Бинтонамоточный автомат ANB-08/АНБ-08

Предназначение машины Бинтонамоточный автомат предназначен для намотки неэластичного бинта на минимотки торгового предназначения с точно отмеренной длиною.

На машине могут перематываться бинты намотанные на ролики диаметром  до 500 мм.

Описание машины

В бинтонамоточным автомате предусмотрены 4 выпуска, причём каждый может обслуживать бинт разной ширины. Существует возможность, селективно отключить отдельные выпуски.

Машина снабжена следующими системами:

- микропроцессоровая  система управления

- электронная система управления приводного двигателя с применением преобразователя частоты (инвертера)

- пневматические исполнительные системы

В производственном цикле автоматизированы следующие операции:

- зацепление конца бинта в начале навойки

- задержка наматывания после достижения запрограммированной длины

- отрезка бинта

- сдвижение бинтового микронавоя с веретена

- помещение микронавоя в складском контейнере.

Применёнными системами контроля обеспечены:

- остановка  машины в случае недостатка бинта на любом выпуске

- остановка машины после достижения запрограммированного числа микронавоев

- остановка машины в случае перепада давления ниже требуемого значения  в пневмосистеме.

Применённые в машине конструкционные решения гарантируют:

- достижение высокой производительности

- одинаковую длины намотанной ленты на любом выпуске

- возможность навойки бинта шириною в пределах от 50 до 200 мм.

Обслуживание машины сводится к введению бинта на нанаматывающие веретена во время замены питательного навоя и отбора контейнеров с намотанными микронавоями бинта.

Дооборудование

- датчик недостатка бинта

- транспортёр transporter