Технические данные автоматической моталки проволоки AND (АНД) - 02

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число головок | шт. | 1 |
| Навиваемое сырьё: материал диаметр | мм | мягкая стальная проволока (1 |
| Приёмная катушка: материал диаметр попреречное сечение (квадрат) | мм мм | мягкая древесина 205-7 18-20 |
| Питательная намотка |  | в бунтах или на двухфланцевых шпулях |
| Приёмная намотка, размеры обмотки: длина максимальный диаметр | мм мм | 100-135 60 |
| Число оборотов веретена | 1/мин | 360-1800 |
| Примерная производительность для проволоки 1 мм; вес намотки 1 кг | кг/ч | 90 |
| Габаритные размеры: ширина высота глубина | мм мм мм | 1320 1400 800 |
| Габариты машины с рамой направляющей проволоку: ширина высота глубина | мм мм мм | 1320 2010 1730 |
| Вес машины | кг | ~120 |
| Установленная мощность | kВ | 0,65 |
| Трёхфазное электропитание |  | 3Ph230/400V N PE |
| Давление в пневматической сети | MПa | 0.50 |
| Ориентировочный расход воздуха | л / мин | 50 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Автоматическая моталка для проволоки 										AND-02

Назначение машины

Автоматическая моталка для проволоки предназначена  для обмотки проволоки в виде  общедоступных  витков с  запрограммированным весом.

Описание машины

В автоматической моталке для проволоки  предусмотрен один выпуск . Она оснащена нижеуказанными системами.

- Система управления на базе микропроцессора

- Электроническая система управления  скоростью вращения  приводного двигателя  с применением  преобразователя частоты (инвертера)

- Пневматические приводные блоки

Вышеуказанное обеспечивает вполне автоматизацию процесса и оптимальное программирование отдельных операций.

Следующие операции производственного цикла автоматизированы:

- Подача деревянной планки для намотки проволоки  из контейнера в зону намотки

- Зацепление конца проволоки в начале намотки

- Прекращение намотки  после как запрограммированное число слоев станет достигнутым.

- Отрезка проволоки

- Сброс с веретена деревянной планки с вполне намотанной проволокой.

Применённые системы контроля обеспечивают следующие срабатывающие операции:

- Остановка машины в случае недостатка деревянных планок

- Остановка машины в случае недостающей намотки проволоки на деревянной планке

- Остановка машины  после достижения запрограммированного числа витков

- Остановка машины после как  давление в пневматической системе спаднет ниже требуемой величины.