# Технические данные рукавономоточного автомата ANR-01 / АНР-01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 1 |
| Постоянное число оборотов веретена для скорости наматывания 70 м/мин. | 1/мин. | 200 |
| Максимальная скорость намотки | м/мин. | 70 |
| Ширина перематываемого бинта | мм | 40 до 200 |
| Длина намотанного бинта в мининавое | м | 1 до 20 |
| Максимальный диаметр наматываемого мининавоя | мм | 200 |
| Питательный навой*: максимальный диаметр навоя Квадратная шпуля навоя: длина квадрат стороной | мм мм мм | 600 200 56 |
| Давление в пневматической сети | MPa | 0.55 |
| Ориентировочный расход воздуха на 1 мининавой | dm3 | 4,5 |
| Напряжение питания |  | 230V 50/60Hz |
| Установленная мощность | W | 200 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1640 x 1730 x 1130 |
| Вес машины | кг | 150 |
| Ориентировочная производительность намотки ленты “Tubigrip” длиною: 2 м 5 м 10 м | шт./ ч. шт./ ч. шт./ ч. | 240 190 170 |
| *Существует возможность питания машины рукавом уложенным в картонке |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Рукавонамоточный автомат  ANR-01 / АНР-01

Предназначение машины

Рукавонамоточный автомат предназначен для навойки рукава на безкатушечные мининавои.

.

Описание машины

Рукавонамоточный автомат оснащён одним выпуском и  следующим оборудованием:

- микропроцессоровая  система управления

- электронная система управления приводного двигателя с применением преобразователя частоты (инвертера)

- пневматические исполнительные системы

Это гарантирует вполне автоматизированный процесс и опримальное программирование отдельных операций.

В производственном цикле автоматизированы следующие операции:

- зацепление конца бинта в начале навойки

- задержка наматывания после достижения запрограммированной длины

- отрезка бинта

- сдвижение бинтового микронавоя с веретена

- помещение микронавоя в складском контейнере.

Применёнными системами контроля обеспечены:

- остановка  машины в случае недостатка бинта на любом выпуске

- остановка машины после достижения запрограммированного числа микронавоев

- остановка машины в случае перепада давления ниже требуемого значения  в пневмосистеме.