Технические данные лесонамоточного автомата  ANZ-01 / АНЗ-01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Пределы диаметра перематываемой лесы | мм | 1,3 до 3 |
| Сечение перематываемой лесы |  | круглое или квадратное |
| Скорость перемотки (с бесступенчатой регулировкой) | м/мин. | до 100 |
| Внутренный диаметр перематываемого ролика | мм | 120 |
| Вес питательного навоя | кг | до 5 |
| Установленная мощность | kВ | 0,25 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1050x1040x600 |
| Вес машины | кг | ~75 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Лесонамоточный автомат  ANZ-01 / АНЗ-01

Предназначение машины

Лесонамоточный автомат предназначен для перемотки сырья с крупногабаритных промышленных навоев на меньшие ролики коммерческого предназначения.

Описание машины

Машина оснащена следующим оборудованием с применением наших технических решений:

- бесступенчатая (плавная) регулировка скорости с применением инвертора,

- мягкий запуск и мягкое торможение,

- программирование длины намотанной лесы .

- автоматический отрез лесы после достижения запрограммированной длины,

- датчик остановляющий машину в случае недостатка лесы в питательным навое,

- перегрузочный датчик остановляющий машину в случае схлестнутой лесы,

- система положительной подачи лесы элиминирующая влияние сменяющихся сопротивлений при отмотке,

- компенсационно-тормозная система предупреждающая разбег питательного навоя

Большинство операций  связанных с технологическим процессом осуществляются вполне автоматически.

Операцииручного обслуживвния заключаются в следующим:

- нажатие кнопки  START / СТАРТ,

- снятие намотанного ролика,

- наложение поясов предупреждающих размотку ролика,

- заложение бандероли и подвешённой фирменной таблички.