Технические данные помпонопроизводственного автомата APP-13 / АПП-13

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Размеры мотальной шпули № 1 - диаметр сердечника - внешний диаметр - длина навоя | мм мм мм | 10 25 70 |
| Размеры мотальной шпули № 2 - диаметр сердечника - внешний диаметр - длина навоя | мм мм мм | 16 25 82 |
| Размеры мотальной шпули № 3 - диаметр сердечника - внешний диаметр - длина навоя | мм мм мм | 25 35 82 |
| Диаметр помпона полученный со шпуль диаметром сердечника “dr”: | мм | ~40 для dr=10 ~70 для dr=16 ~85 для dr=25 |
| Максимальное число витков для намотки | витков | 999 |
| Число одновременно наматываемых ниток | штук | макс. 8 |
| Число оборотов веретена | 1/мин | 2500 |
| Рекомендуемые размеры навоя вяжущей нити (клубок) : двне. х длина | мм | макс. 100 x макс.90 |
| Размеры навоев пряжи с сырьём: двн. х длина (рекомендуется применять навои на конусных шпулях) | мм | макс. 180 x макс.220 |
| Габаритные размеры (вместе с рамой подающей пряжу): (ширина х глубина х высота) высота плиты | мм мм | 1060 x 860 x 1230 750 |
| Средняя производительность машины (зависимая от размера помпона | шт./ч | около 120 |
| Вес машины | кг | 90 |
| Трёхфазное электропитание | V | 230 |
| Установленная мощность | В | 500 |
| Номинальный ток | A | 2,5 |
| Напряжение управления | VDC | 24 |
| Частота напряжения питания | Hz | 50 |
| Уровень шума на месте работы | dB | 60 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl								e-mail: sikorski@metexjc.com.pl

# Text boxes

Помпонопроизводственный автомат

APP-13/ АПП-13

Предназначение машины

Автомат  предназначен для производства декоративных помпонов из гаруса. Изготовлённые помпоны применяются  прежде всего в позументной промышленной отрасли, между прочим в  качестве декоративного элемента для шапок, платков и других декоративных назначений.

Описание машины

Полуавтоматический процесс формирования помпонов состоит из следующих этапов:

- ручная укладка вяжущей нити в борозде навивающей шпули

- Ручная намотка определённого числа витков гаруса но предварително приготовленной шпули

- Автоматический прорез гаруса намотанного на шпуле и затяжение вяжущей нити

- ручной отрез вяжушей нити и сняте готового помпона.

На машине предусмотрен электронный  командо-контроллер, который считывает витки на шпули, что обеспечает повторяемость размеров изготовляемых помпонов. Предусмотрено тоже предварительное увлажнение хлопчатобумажной вяжущей нити  для лучшего охватывающего зажима прорезанных волокон после просушки.

На пулте управления размещены следующие кнопки:

- START / СТАРТ - запускающий процесс намотки определённого числа  витков гаруса на шпули

- CIĘCIE / РЕЗКА - пара кнопок, нажатие которой по требованиям безопасности возможно только обеими руками, вводит в действе вращающийся нож для прорезки гаруса намотанного на шпули , а также механизм затяжки помпона

- OSTRZENIE NOŻA / ЗАПРАВКА РЕЗЦА - запускает вращение ножа во время его заточки при помощи приклеплённого резцезаточного станка

В задней части машины помещён специальный шпулярник  для навоев с сырьём, предусмотрен для 8 шпуль.