Технические данные  тканебобинного станка  BBG (ББГ) - 1600

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Питательный навой в форме рулона ткани: длина диаметр другие размеры (параметры): согласно договору | мм мм | макс. 1600 макс. 650 |
| Гильза приёмного навоя: внутренный диаметр длина бобины другие размеры (параметры): согласно договору | мм мм | 100 100, 150, 200 |
| Приёмный навой: число диаметр другие размеры (параметры): согласно договору | - мм | макс. 16 макс. 500 |
| Бесступенчато регулируемая скорость резки | м/мин | 12-60 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 2460x2250x1740 |
| Вес машины | кг | ~700 |
| Номинальная мощность двигателя | кв | 1,6 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 920 |
| Давление в пневматической сети | MПa | 0,6 |
| Ориентировочный расход воздуха | л / мин | 70 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Бобинажная машина для ткани типа	BBG-1600

### Предназначение

Бобинажная машина для ткани типа BBG-1600 предназначена для долевой резки ткани (например марли насищенной гипсом) на ленту желательной ширины.

После разреза – ленты наматывается на цилиндрические гильзы образуя  паковки.

Эти паковки могут затем использоватся для подачи на автоматическую накатную машину для бинта типа ANB-12/3.

Характеристика машины

Питающая паковка – это рулон ткани навёрнутой на специальном вале с зубчатым колесом. Это зубчатое колесо сопрягает питающую паковку с порошковым тормозом с электронным управлением, который поддерживает постоянное натяжение разматывания ткани.

Резка осуществляется на соответственно укрепленном подножевом вале, к которому автоматически прижимаются круглые резцы в количестве 15 единиц. Эти резцы могут индивидуально выключатся и могут любым образом расставлятся по ширине ткани.

После разреза, ленты желательной ширины наматываются на цилиндрические гильзы, а кромки ткани образующие лоскут, направляются в картонные коробки находящиеся возле машины.

Оснастка машины :

- круглые резцы для резки с пневмоприхватом,

- порошковый тормоз питающей паковки, обеспечающий постоянное напряжение ткани,

- бобинодержатели с бесступенчатой регулировкой ширины,

- электронная система управления приводного двигателя с инвертором,

- счётчик длины наматываемой ленты.