Технические данные  цевочной машины для плетильных машин CP (ЦП) -  33/F6

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число веретён | шт. | 6 |
| Катушка приёмного навоя: |  | двухфланцевая |
| Приёмный навой: длина диаметр | мм мм | цилиндрический параллельный: до 200 до 60 |
| Скорость вращения веретён (регулируемая бесступенчато потенциометром на пульте управления) | об/мин | от 220 до 4400 |
| Ход водилки на 1 оборот веретена скорость вращения мала скорость вращения большая | мм/об мм/об | 0,88 до 2,64 0,44 до 1,32 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 690 x 740 x 1280 |
| Вес машины | кг | ~80 |
| Номинальная мощность двигателя | кв | 0,37 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Мотальный автомат для плетильных машин тип CP-33/6

### Предназначение

Мотальный автомат для плетильных машин предназначен для перематывания и соединения пряжи из больших промышленных конических или цилиндрических паковок на меньшие паковки. Эти паковки формируются на типических  фланцевых катушках применяемых для питания веретённых плетильных машин в промышленности басонных изделий.

Машина предлагается в версии с шести головками.

Maszyna wykonana jest jako sześciopunktowa.

#### Характеристика машины

Привод водителя осуществляется с помощью шагового питателя. Плавное изменение скорости водителя позволяет легко и оптимально подбирать шаг водителя в зависимости от толщины пряжи и требуемой степени заполнения (плотности) выпускной паковки. Правильную структуру паковки обеспечивает механизм опережающий реверсирование планки нитеводителя.

Конструкция узла веретён и механизма водителя позволяет легко менять тип  применяемых фланцевых катушок.

Максимальная длина катушок составляет  200 мм

Машина оснащена командо-контроллером, который выполняет нижеследующие функции:

- программирование количества слоев наматываемой пряжи

- измерение количества слоев наматываемой пряжи

- остановление машины после достижения запрограммированного количества слоев

- остановление машины в случае обрыва одной из наматываемых ниток пряжи

Актуально намотанное количество слоев указывается на дисплее командо-клнтроллера.

## Питающие паковки размещаются на отдельно заказываемой, свободно стоящей катушечной рамке, что позволяет посадить требуемое количество паковок.