Технические данные  цевочной машины для плетильных машин CP (ЦП) - 42

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Тип перемотаемого сырья |  | толстые пряжи |
| Число веретён | шт. | 2 |
| Тип приёмного навоя | цилиндрический параллельный |
| Катушка приёмного навоя: | двухфланцевая |
| Приёмный навой длина внутренный диаметр двухфланцевой катушки внешный диаметр двухфланцевой катушки | мм мм мм | макс. 320 12 * макс. 120 * |
| Число оборотов веретена (с бесступенчатой регулировкой) | об/мин | 300...1800 |
| Ход водилки на 1 оборот веретена | мм/об | 2...6 * |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 610x460x1330 |
| Вес машины | кг | 75 |
| Номинальная мощность двигате | квт | 0,55 |

*) Возможно изготовление с другими параметрами после договора.

____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Мотальный автомат для плетильных шашин типа CP-42

### Предназначение

Мотальный автомат для плетильных машин предназначен для перематывания и соединения пряжи из больших промышленных конических или цилиндрических паковок на меньшие паковки. Эти паковки формируются на типических  фланцевых катушках применяемых для питания веретённых плетильных машин в промышленности басонных изделий.

Машина предгагается как двухверетённая..

### Характеристика машины

Привод водителя осуществляется с помощью механизма фирмы UHING. Плавное изменение скорости водителя позволяет легко и оптимально подбирать шаг водителя в зависимости от толщины пряжи и требуемой степени заполнения (плотности) выпускной паковки.

Скорость намотки регулируется плавно с помощью потенциометра на пульте управления.

Машина оснащена командо-контроллером, который выполняет нижеследующие функции:

- программирование количества слоев наматываемой пряжи

- измерение количества слоев наматываемой пряжи

- остановление машины после достижения запрограммированного количества слоев

- остановление машины в случае обрыва одной из наматываемых ниток пряжи

Актуально намотанное количество слоев указывается на дисплее командо-контроллера.

В специальном исполнении возможным является производство машины с независимыми программируемыми счётчиками длины наматываемой пряжи (вместо счётчика слоев).

Питающие паковки размещаются на отдельно заказываемой, свободно стоящей катушечной рамке, что позволяет посадить требуемое количество паковок.