Технические данные вязальной машины для шарфов  DS (ДС) - 01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число игол | шт. | 2x70* |
| Тип иглы: изготовление Groz-Becker | - | Lehal 81.230.G01* |
| Номер игольницы | № | 3* |
| Ширина плиты игольного ложя | мм | 584 (23") |
| Шаг игольницы | мм | 8,46 (1/3”) |
| Число производственных скоростей | - | 7 |
| Производительность | м/ч | 60 |
| Установленная мощность | квт | 1,1 |
| Трёхфазное электропитание |  | 3x400V /50Hz |
| Давление в пневматической сети | MПa | 0,5 |
| Ориентировочный расход воздуха | л / мин | 10 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1170x700x1800 |
| Вес машины | кг | 250 |

*Примечание:  Возможно изготовление машины с другим номером игольницы  путём договора с изготовителем машины.

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Трикотажная машина для изготовления шарфов типа DS-01

### Предназначение

Машина предназначена для изготовления шарфов, платков, косынок с бахромой и других отделочных деталей трикотажных изделий (свитеров) таких, как рукава, воротники, пояса.

### Характеристика машины

DS-01 – это трикотажная, основовязальная, плоская машина с двойной иглопробивной плитой подшипника.

Машина оснащена микропроцессорным программным устройством, которое позволяет вводить нижеследующие настройки:

- количество петлей в шарфе

- количество петлей в бахроме шарфа

- количество изготовленных шарфов  (единицы)

- скорость  вязки шарфа

и реализовать контроль:

- остановления машина в случае обрыва пряжи

- точно определяет место, с которого снова начинается вязка шарфа после остановленя машины.

Следует обратить внимание на:

- видимую рабочую зону

- микропроцессорное программное устройство