Технические данные фольгорезки KF  (КФ) - 11

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ламель: Длина Макс. ширина Участок без разреза | - цм мм цм | 105 240 7 |
| Питательный навой: - макс. диаметр - внутренный диаметр бобины | мм мм | 420 76 |
| Габаритные размеры: (ширина x глубина x высота) | мм | 2700x1050x1600 |
| Теоретическая производительность | шт./ ч | 450 |
| Вес машины | кг | 250 |
| Установленная мощность | kВ | 0,5 |
| Трёхфазное электропитание | V | 3x400 |
| Номинальный ток | A | 3 |
| Напряжение управления | VDC | 24 |
| Частота напряжения питания | Hz | 50 |
| Давление в пневматической сети | MПa | 0,6 |
| Ориентировочный расход воздуха | л/мин | 15 |
| Уровень шума на месте работы | dB | 60 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Фольгорезальная машина  KF-11

Автомат для ёлочной ламели (золотого дождя)

Назначение машины

Машина предназначена для производства ёлочной ламели из полиэтиленовой фольги. Готовая ламель представляет собой отрезок ленты длиной  ок. 105 см,  прорезанный каждые  1,2 мм.  Неразрезанный крайний участок  длиною в 7 см соединяет все нити ламели.

Описание машины

Фольга отвивается с питательного навоя и проходит через два стальные валика к которым она прижимается двумя полиуретановыми роликами. Разница в линейных скоростях отдельных валиков вызывает  натяжение фольги.

Напряжённая фольга переходит под валиком продольного резания , через регулировочный ролик  поперечного резания и ведущий ролик  к  приёмному устройству, которое  представляет собой  перемещающуюся по проводкам коляску  с захватом и круглым резцом поперечного резания.

В концевой части  проводок предусмотрено игольное устройство, которое принимает и кратковременно хранит на складе готовые изделия.

Машина снабжена тоже устройством для приёма краёв (кромок) , которые не всегда одинаковы.

Большинство движений осуществляетса пневмоприводами.

Автоматика процесса осуществлена на базе командо-аппарата PLC  (ПЛЦ).

Добавочно машина оснащена следующими элементами:

- Датчик недостатка фольги

- Счётчик готовых изделий

- Ионизатор предохраняющий фольгу от её электростатической склейки.