# Технические данные машины KNT (КНТ) -11

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Питательный навой |  | ролик |
| ширина ленты | мм | 100 |
| максимальныи диаметр | мм | 240 |
| диаметр отверстия катушки | мм | 39 |
| Приёмный навой |  | ролик |
| ширина ленты | мм | 10-60 |
| максимальныи диаметр | мм | 240 |
| внутренный диаметр | мм | 39 |
| Скорость намотки | м / мин | 30-90 |
| Номинальная мощность двигателя | кв | 0,25 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 900 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 680 x 570 x 1350 |
| Вес машины | кг | ~75 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Ленточная резально-накатная машина типа   KNT-11

### Предназначение

Машина предназначена для долевой резки разноцветных полипропиленовых лент.

### Характеристика машины

Питающая паковка – это кружки ленты. Конечным продуктом являются ленты меньшей ширины, намотанные на торговые паковки.

Лента из питаюшей паковки подаётся в механизм режущих ножей, где она подлежит долевой резке на три полоски требуемой ширины. Для резки ленты применяются ножи, концы которых после затупления отламываются, благодаря чему полностью исключается необходимость заточки резца.

Ленты, разделенные направителями, передвигаются с помощью системы роликов в наматывающие механизмы.

Приводной двигатель, питаемый инвертором, позволяет плавно регулировать скорость намотки.