Технические данные сушильной камеры  KS (КС) 11

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Температура внутри камеры | °C | 20-70 |
| Диаметр верёвок Количество верёвок | мм шт. | до 3 4 |
| Режим работы камеры: длина ширина высота мощность нагревателей | мм мм мм квт | 800 160 870 4,5 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота | мм мм мм | 1000 600 1860 |
| Мощность двигателя вентилятора | квт | 0,37 |
| Трёхфазное электропитание |  | 3x230V 50Hz |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Сушильная камера 			KS-11

Назначение устройства

Сушильная камера предназначена для сушки верёвок, которые в технологическом процессе прдвергаются химической обработке волокна (нанесение препарирующего вещества  и т.п.).

Описание устройства

В непререрывном процессе обработки влажные верёвки проходят  через роликовую систему внутри устройства, где подвергаются сушке путём  надувки горячим воздухом. Стены камеры настилёны  термоизоляцией для уменьшения теплопотерей.

Устройство снабжено следующими смстемами:

- Регулируемая надувка  горячего воздуха

- Регулировка температуры внутри камеры.