Технические данные микролентерезалки MKT - 01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ширина резаемых поясов | мм | 0,3; 0,6 |
| Скорость резки | м/мин | 20-130 |
| Питательный навой (максимальный диаметр) | мм | 500 |
| Шпуля питательного навоя (внутренный диаметр) | мм | 50 |
| Номинальная мощность двигателя Номинальная скорость вращения двигателя | kB | 0,37 |
|  | об/мин | 1370 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 700 x 1290 x 1150 |
| Вес машины | кг | ~80 |

___________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Ленточная микрорезальная машина  типа  MKT-01

### Предназначение

Ленточная микрорезальная машина предназначена для резки полипропиленовой и полистирольной плёнки на узкие полоски.

Машина приспособлена для совмесной работы с мноверетённой намоточной машиной для лент типа  WNT-03, на которой порезанные полоски ленты наматываются на фланцевые катушки.

### Opis maszyny

Микрорезальная машина оснащена:

- держателем питающей паковки с порошковым тормозом, позволяющим регулировать натяжения резанной ленты,

- замасливающими роликами, которые увлажняют ленту маслом, смазывая ножи режущего устройства,

- измерительным роликом, измеряющим резанную ленту с точностью до 1 м,

- режущим устройством, которое с помощью круглых резцов режет ленту на полоски,

- тянущими роликами, задачей которых является приёмка порезанных полосок с режущего устройства,

- ионизатором, задачей которого является нейтрализация электрических зарядов на порезанных полосках.

Кроме того машина может быть оснащена ламельными приборами, которые вызывают остановление резательной машины и совместно работающей машины в случае обрыва одной из резанных полосок.