Технические данные бассонного крючковязального станка MXG-02 / М ИКС Г-02

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число головок | шт. | 2 |
| Сплетающее оборудование |  |  |
| число игол в цилиндре | шт. | 4, 6, 8, 10, 12 |
| отверстие игольног цилиндра | мм | 10, 12, 14 |
| тип игол фирмы Groz-Becker / Гроц-Бекер |  | Ha 74.181; Heha 64.108 |
| Скорость движения игол | обр/мин | 600 |
| Теоретическая производительность | м/ мин | ~4 |
| Габаритные размеры машины (длина х ширинас х высота) | мм | 750 x 500 x 1650 |
| Габаритные размеры шпулярника для 24 навоев | мм | 1200 x 660 x 1730 |
| Вес машины | кг | ~85 |
| Масса шпулярника для 24 навоев | кг | ca 45 |
| Номинальная мощность приводных двигателей | кВ | 2 x 0,25 |
| Стандартное оборудование: два произвольно подобранные плетильные устройства состав ламельных датчиков отборные устройства с плавной регулировкоЙ плотности продукта | Дооборудование: плетильные устройства с числом игол и диаметром отверстия цилиндра в пределах указанных в табеле Подающее устройство для эластичного сердечника Устройство наматывания на цилиндрические шпули (гильзы) Световая сигнализация остановки каждой головки Шпулярник для любого числа навоев Счётчик рабочего времени каждой головки |

____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Бассонный крючковязальный станок  					MXG-02 / М ИКС Г-02

(Игольная плетильная машина для стеклоровницы)

Назначение машины

Басонный крючковязальный станок (игольная плетильная машина) MXG-02 / М ИКС Г-02 предназначена для производства  уплотнителей из стекловолокна.

Машина обеспечает изготовление продукта ответствующего разнообразным требованиям заказчиков.

Вязальнообразный метод производства уплотнителей способствует получению производительности многократно выше чем в случае классического метода применяемого в веретённых плетильных машинах.  Продукты изготовленные с применением данного метода являются более эластичными.

Описание машины

Машина изготовляется в виде  двухголовковой  с полностью независимыми приводами и системами управления головками.

Каждой головке подчинено отбирающее устройство с с басступенчатой регулировкой скорости отбора готового продукта.

На передней панели корпуса размещены нажимные кнопки  заводящие и задержающие независимо левую или правую головку, воротки потенциометров для регулирования скорости отбора, а также кнопки главного выключателя с термозащитой двигателей.