Технические данные бассонного крючковязального станка MXG-11 / М ИКС Г-11

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число головок | шт. | 1 |
| Сплетающее оборудование |  |  |
| число игол в цилиндре | шт. | 8, 10, 12,16 |
| отверстие игольног цилиндра | мм | 14; 16; 18; 20. |
| тип игол фирмы Groz-Becker / Гроц-Бекер |  | Ha 74.181 |
| Теоретическая производительность | м/ч | 150 |
| Габаритные размеры машины (длина х ширинас х высота) | мм | 700 x 590 x 1950 |
| Габаритные размеры шпулярника для 36 навоев | мм | 1390 x 900 x 1900 |
| Вес машины | кг | ~70 |
| Масса шпулярника для 36 навоев | кг | ca 20 |
| Номинальная мощность приводных двигателей | кВ | 0,37 |
| Стандартное оборудование: два произвольно подобранные плетильные устройства состав ламельных датчиков отборные устройства с плавной регулировкоЙ плотности продукта | Дооборудование: плетильные устройства с числом игол и диаметром отверстия цилиндра в пределах указанных в табеле Подающее устройство для эластичного сердечника Устройство наматывания на цилиндрические шпули (гильзы) Световая сигнализация остановки каждой головки Шпулярник для любого числа навоев |

____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Басонный крючковязальный станок

MXG-11/ М ИКС Г-11

(игольная плетильная машина для толстых зделий)

Назначение машины

Басонный крючковязальный станок  (игольная плетильная машина) MXG-11 предназначена для изготовления верёвок, технических канатов для строительства, экспандеров и т. д.

Ввиду возможности простого подбора:

- типа, линейной массы и сочетания цветов пряжи

- линейной массы и эластичности сердечника

- числа игол в цилиндре

- проходного диаметра цилиндра

- типа переплетения

машина обеспечает изготовление изделия  соответствующего разнообразным требованиям  клиентов.

Вязальнообразный (игловой) метод изготовления канатов способсвует достижению производительности многократно выше чем в случае классического метода применяемого в веретённых плетильных машинах.

Описание машины

Машина изготовлена в виде одноголовковой с плавной регулировкой отбора и сменной скоростью движения игол.

В верхней части машины размещены датчики пряжи ламельного типа контролирующие ход каждой пряжи  и в случае срыва одной из них  или полной отмотки питательного навоя -  немедленно разъединяют привод относительной головки

Машину можно дооборудовать  устройством для намотки на большие двухфланцевые шпули, счётчиком метров и сигнализацией  разрыва.

Благодаря такому же оборудованию можно сразу получить навой торгового назначения.