Технические данные моталки трикотажной пряжи NKD-01 / НКД-01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 10 |
| Линейная масса перематываемого сырья | TEX | 150-900 |
| Прецизионный бескаркасный приёмный навой длина максимальный диаметр масса навоя | мм мм г | 120-200 110 50-100 |
| Питательные навои: Прядильный: внутренний диаметр шпули максимальная длина Перемоточный конусный 4(20’ диаметр отверстия катушки длина катушки Перемоточный цилиндрический диаметр отверстия катушки длина катушки | мм мм мм мм мм мм | 47 450 58/33 170 50 97 |
| Число оборотов веретена | 1/мин | 200 - 600 |
| Максимальный ход водилки | мм | 230 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 3330 x 770 x 1480 |
| Номинальная мощность приводных двигателей | кВ | 10 x 0,09 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Моталка трикотажной пряжи NKD-01 / НКД-01

Предназначение машины

Клубконамоточная машина NKD-01 / НКД-01 предназначена для перемотки пряжи на трикотажные клубки с крестовой намоткой применяемые в розничной торговли.

Описание машины

Машина изготовлена в виде односторонной  с лесятью намоточными пунктами. Каждый пункт распологает индивидуальным приводом и может включаться и выключаться независимо от остальных. Только скорость намотки регулируется  в центральной системе, так как все двигатели питаются посредством одного инвертера.

Каждый из пунктов оснащён следующим оборудованием:

- расширяемое веретено

- водительный механизм

- счётчик метров

- тарельчатое натяжное устройство

- два держатели питательных навоев  ( возможность соединения навоев с резервом)

Приёмные навои отличаются прецизионной обмоточной сеткой  с углом скрещивания  около 120(.

Плотность  обмоточной сетки подбирается путём изменения передаточного отношения между веретеном и водительным механизмом.

Регулировочный вороток расположен на доступном месте на передней плите мотального пункта итак передаточное отношение может изменяться во время работы пункта.

В случае разрыва или недостатка пряжи сигнал от датчика разрыва   вызывает  прекращение  процесса намотки в данном пункте.

Подобным образом вращение пункта прекращается  после как счётчик достигнет заданной длины пряжи.