Технические данные нитемотальной машины NN (НН) - 14

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число веретён | шт. | 6 |
| Пределы номеров перемотаемых ниток | tex | 20 - 100 |
| Тип питательного навоя | крестово-конусный или цилиндрический |
| Диаметр питательного навоя помещённого на полке машины | мм | до 120 |
| Диаметр питательного навоя на отдельном шпулярнике (специальное изготовление) | мм | до 240 |
| Тип приёмнргр навоя | цилиндрический |
| Диаметр приёмного навоя (макс.) | мм | 40 |
| Длина приёмного навоя (макс.) | мм | 75 |
| Внутренный диаметр втулки приёмного навоя | мм | 8 - 12 |
| Скорость вращения веретена в первом диапазоне | об/мин | 1050 |
| Скорость вращения веретена во втором диапазоне | об/мин | 1500 |
| Число оборотов веретена на один ход водилки | - | 3 |
| Начальная скорость намотки для гильзы с внешним диаметром 12 мм в первом диапазоне скорости | м/мин | 40 |
| Конечная скорость намотки для навоя с внешним диаметром 40 мм в первом диапазоне скорости | м/мин | 132 |
| Начальная скорость намотки для гильзы с внешним диаметром 12 мм во втором диапазоне скорости | м/мин | 56 |
| Конечная скорость намотки для навоя с внешним диаметром 40 мм во втором диапазоне скорости | м/мин | 188 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 810x750x1350 |
| Вес машины | кг | 55 |
| Номинальная мощность двигателя | квт | 0,37 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 1380 |

____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Наматывающая машина для ниток типа NN-14

### Предназначение

Наматывающая машина для ниток типа NN-14/6 предназначена для перематывания ниток из больших промышленных паковок на меньшие паковки применяемые как в розничной, так и в оптовой торговле.

### Характеристика машины

Машина в представляемой версии предлагается как шестиверетённая.

Нитка наматывается на пластмассовые или бумажные гильзы с помощью водителей.

Механизм нитеводителя обеспечивает получение прецизионной формы намотки, необходимой для паковок токого типа.

В результате смены зубчатых колёс возможным является получить оптимальную форму намотки для широкого диапазона толщины нити.

Актуально намотанная длина указывается на цифровом дисплее , находящемся на пульте управления.

После окончания наматывания запрограммированной длины счётчик автоматически зануляется и тогда можно начинать следующий цикл наматывания.