Технические данные моталки верёвки с бусинками  NSK  (НСК) - 03

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 4,8,12 |
| Приёмный навой цилиндрический : диаметр длина | мм мм | макс. 160 макс. 130 |
| Катушка приёмного навоя (двухфланцевая): внутренный диаметр диаметр фланцев длина | мм мм мм | 20,5 160 130 |
| Тонкость перемотаемой верёвки | мм | 0,5 – 2 |
| Макс. диаметр бусинок | мм | 5 |
| Постоянная скорость вращения веретён | об/мин | 48 |
| Габаритные размеры для 8 пунктов: (длина x ширина x высота) | мм | 1115 x 750 x 1700 |
| Номинальная мощность двигателя Номинальная скорость вращения двигателя | кв об/мин | 0,25 69 |
| Привод водительной системы - сервомотор скорость вращения двигателя | об/мин | 20 – 60 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Наматывающая машина для шнурка с бусинками типа 											NSK-03

### Предназначение

Наматывающая машина для шнурка с бусинками предназначена для приёмки шнурков с литьевого пресса.

Шнурки наматываются на цилиндрические фланцевые катушки.

Наматывающая машина снабжена  слётами направляющими пластмассовые отходы в машину для размола.

### Характеристика машины

Машина оснащена восьми держателями бобин направляемых от редукторного двигателя зубчатыми ремнями с помощью индивидуально регулируемых фрикционных муфт. Механизм водителя, общий для всех головок, запускается с помощью шагового двигателя посредством винтовой передачи.

Машина снабжена в натяжно-вытягивающие ролики для шнурка, которые вызывают включение и выключение машины, координируя работу машины к производительностью литьевого пресса.