# Технические данные мотально-сушильнoй машины для мотков NSM-(НСМ) 04

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 4 |
| Шпуля питательного навоя – двухфланцевая: длина x диаметр отверстия x диаметр фланцев | мм | 130 x 20 x 290 |
| Питательный навой: мин. диаметр. x макс. диаметр x длина | мм | 110 x 290 x 100 |
| Катушка приёмного навоя -специальная двухфланцевая: длина x диаметр отверстия x диаметр фланцев | мм | 220 x 20 x 310 |
| Приёмный навой мин. диаметр. x макс.диаметр x длина | мм | 180 x 310 x 180 |
| Скорость перемотки (с бесступенчатой регулировкой) | м/мин | 18 - 50 |
| Диаметр верёвки | мм | до 2 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 2000x1780x1050 |
| Вес машины | кг | ~150 |
| Установленная мощность | квт | 2,2 |
| Трёхфазное электропитание | V | 3x400 |
| Номинальный ток | A | 4 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Мотально-сушильная машина для мотков 											NSM-04

Назначение машины

Машина предназначена  для нанесения  препарирующего вещества (водный раствор) на верёвку и её просушки во время её перематывания.

Описание машины

Верёвка отматывается касательно с питательного навоя  и проходит через ролики погружённые в баке с препарирующим раствором . Затем избыток препарирующего вещества удаляется отжимными роликами  и верёвка втягиваетса приёмными роликами.

После этого верёвка  опоясает четырёхкратно нагревательные планки , где она подвергается сушке и затем пройдя через втягивающие ролики, водилковое устройство наматывается  на приёмный навой  на специальной двухфланцевой шпули.

Каждая нагревательная планка оснащена термостатом обеспечающим её постоянную рабочую температуру.