Технические данные лентемоталки  NT (НТ) - 12

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ширина ленты | мм | дo 100 |
| Внешний диаметр галеты | мм | дo 350 |
| Диаметр отверстия катушки | мм | 25 |
| Длина катушки | мм | дo 100 |
| Постоянная скорость вращения веретена | 1/мин | 200 |
| Средняя скорость намотки для диаметра навоя: 150 мм 250 мм 350 мм | м/мин | 67 110 155 |
| Номинальная мощность двигателя Номинальная скорость вращения двигателя | KB об/мин | 0,25 860 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1420 x 700 x 150 |
| Вес машины | кг | ~55 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Наматывающая машина для лент типа NT-12

Предназначение

Наматывающая машина для лент типа NT-12 предназначена для перематывания басонных лент.  Сырьё подаваемое с тазов или из картонных коробок наматывается на галеты непосредственно на веретене (бестарная намотка) или на цилиндрические гильзы посаженные на веретене.

### Характеристика машины

Натяжение наматываемой ленты устанавливается портребителем согласно технологическим требованиям.

Пуск веретена наступает после вдавления педали. Машина оснащена электронным счётчиком длины ленты. После окончания наматывания заданной длины двигатель  привода веретена останавливается.

Совместно со счётчиком работает датчик обрыва ленты, что элиминирует считывание длины ленты в случае её обрыва.