Технические данные лентонамоточной машины NT-16/F / НТ-16Ф

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ширина ленты | мм | до 50 |
| Внешний диаметр галеты | мм | до 300 |
| Диаметр отверстия шпули | мм |  |
| Скорость намотки (с бесступенчатой регулировкой) | м/ мин | от 25 до 150 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 0,37 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 2880 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1200 x 550 x 1400 |
| Вес машины | кг | ~55 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Лентонамоточная машина   NT-16F / НТ-16Ф

Предназначение машины

Лентонамоточная машина NT-16/F / НТ-16/Ф предназначена для перемотки басонных лент.

Сырьё может забираться из контейнеров (горнов) или картонок и наматывается на галеты на цилиндрических шпулях.

Описание машины

Скорость намотки устанавливается при помощи потенциометра расположенного на пульте управления .

Электронная приводная система гарантирует  постоянную скорость намотки , следовательно обеспечает прстоянное натяжение перематываемого сырья. Вместе с повышением диаметра навоя обороты веретена постепенно уменьшаются благодаря применённой системе авторегулировки. Натяжение ленты устанавливается согласно нуждам потребителя. Веретено запускается плавно и мягко до момента достижения  установлённой скорости намотки. Время разгона может регулироваться в широких пределах.

Машина оснащена электронным счётчиком длины ленты. В момент достижения на навое запрограммированного числа метров ленты машина автоматически останавливается.

Добавочным преимуществом машины является  опциональная возможность измерения длины ленты без необходимости её намотки на галеты. В данном случае сырьё перематывается из контейнеров до контейнеров (горнов), а результат измерения указуется на электронном счётчике длины ленты.