Технические данные лентемоталки  NTEk (НТЭк) - 01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Ширина ленты Высота картона Ширина картона | мм мм мм | 3 ÷ 20 до 240 до 150 |
| Число оборотов веретена (с бесступенчатой регулировкой) | об/мин | 50 ÷ 200 |
| Управляемый инвертором трёхфазный двигатель привода веретена: Номинальная мощность двигателя Номинальная скорость вращения двигателя | кв об/мин | 0,37 1370 |
| Управляемый инвертором трёхфазный двигатель привода ролика позитивной подачи: Номинальная мощность двигателя Номинальная скорость вращения двигателя | кв об/мин | 0,37 1370 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1030 x 680 x 1550 |
| Вес машины | кг | ~85 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Наматывающая машина для лент типа NTEk-01

### Предназначение

Наматывающая машина типа  NTEk-01 предназначена для перематывания эластичных и неэластичных басонных изделий (например резины, бахромы, шнурка, ленты и т.п.) на плоские навивочные картоны.

Сырьё подаётся на машину из тазов, картонных коробок и т.п.

#### Характеристика машины

Машина позволяет наматывать ленту или шнурок на плоские картоны.

Возможными являются три метода наматывания:

- Спиральное наматывание (где шаг спирали регулируется в зависимости от ширины ленты).

- Наматывание определённого количества слоев одна на другую с последующим перемещением на ширину ленту и продолжением наматывания аналогичным образом.

- Наматывание слоя на слой без перемещения.

Электронный счётчик с программированной длиной ленты автоматически останавливает машину в момент получения заданного числа метров. Запутывание наматываемой ленты и увеличение натяжения в ленте вызывает включение датчика перегрузки и автоматическое остановление машины.

## Стандартная оснастка

- Механизм позитивной подачи, гарантирующий подачу ленты без натяжения

- Механизм водителя с регулируемым шагом спирали и с регулируемой длиной вождения

- Электронный счётчик длины ленты

- Измерительный прибор для измерения длины ленты без скольжения

- Электротормоз измерительного ролика

- Датчик перегрузки, выключающий машину в случае запутывания ленты

- Изменяемые водители с регулируемой шириной для разнообразных видов лент