Технические данные машины для намотки ленты на коконы NTK (НТК) - 30

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Навой питания ширина ленты макс. диаметр навоя диаметр отверстия шпули |  | ролик |
|  | мм | 20 |
|  | мм | 400 |
|  | мм | 38 или 75 |
| Приёмный навой - малый кокон длина внутренный диаметр |  | безкатушечный кокон |
|  | мм | 32 |
|  | мм | 19 |
| Приёмный навой - большой кокон длина внутренный диаметр |  | безкатушечный кокон |
|  | мм | 60 |
|  | мм | 42 |
| Скорость намотки | м/мин | 40 |
| Номинальная мощность двигателя Номинальная скорость вращения двигателя | kB | 0,25 |
|  | об/мин | 1380 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 805 x 510 x 1375 |
| Вес машины | кг | ~45 |

____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Наматывающая машина для наматывания лент на коконы типа 																	NTK-30

### Предназначение

Машина предназначена для  массового производства разноцветных полипропиленовых лент, применяемых как упаковки подарков, украшения букетов, а также для других украшений.

Питающая паковка – это кружок с лентой ширины 20 мм, а конечным продуктом являются четыре узкие ленты шириной 5 мм намотанные на торговые бестарные паковки т.е. коконы.

Такие паковки характеризуются бочкообразной формой и прецизионным расположением холстов, что гарантирует эстетичный вид  и прочность структуры.

### Характеристика машины

Для резки ленты применяются ножи высшего качества , концы которых после затупления отламываются, благодаря чему полностью исключается необходимость заточки.

Подающий ролик с постоянной скоростью вращения гарантирует достижение постоянной линейной скорости наматывания. С подающим роликом сопрягается датчик передающий импульсы в микропроцессорный счётчик, задачей которого является измерение длины наматываемых лент и выключение машины после окончания наматывания запрограммированной длины.

Наматывающий механизм состоит из 4-х веретён соединённых ремёнными зубчатыми передачами с механизмами водителя, обеспечивающими образование прецизионной формы намотки. Веретена, благодаря соответственно формированным и убираемым рычагам, позволяют снимать бочкообразные паковки. Выключение веретён на период простоя происходит с помощью центрального тормоза.