Технические данные моталки лески  NZ  (НЗ) - 01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов Число веретён | - - | 24 48 |
| Катушка приёмного навоя: диаметр отверстия - (otw. диаметр катушки –d диаметр фланцев – D длина – L | мм мм мм мм | 22 124 200 200 | 22 100 160 160 |
| Скорость намотки | м/мин | 30-60 |
| Тонкость лески | мм | 0,08 -1 |
| Ведение: максимальная длина ведения максимальный шаг водилки на оборот холстового валика | мм мм | 129,160 3 |
| Привод машины (трёхфазный двигатель управляемый инвертором) число двигателей мощность двигателя номинальная скорость вращения | - | 48 |
|  | кв | 0,06 |
|  | об/мин | 900 (50 Hz) |
| Габаритные размеры: длина x ширина x высота | мм | 3260 x 1400 x 1800 |
| Вес машины | кг | ~750 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Намоточная машина для лесы	NZ-01

Назначение машины

Намоточная машина  для лесы  NZ  (НЗ) - 01/48 является последней машиной в технологической линии производства лесы и предназначена для намотки готового изделия  на двухфланцевые  катушки (шпули).

Описание машины

Машина изготовлена в виде двухсторонной. На каждой стороне машины размещено 12  мотальных узлов.

Мотальный узел предназначен для приёма одной лесы. В каждом узле предусмотрены два  веретена, где на одном идёт  намотка, а на втором  в  то же время снимается полный навой и надевается пустая шпуля.

Электропитание двигателей веретён совершается с применением инвертора,  что способсвует облегчении регулировки их момента вращения, а в результате натяжениа наматываемой лесы.  Водилковый механизм ( один на мотальный узел) разводит лесу вдоль шпули.

Скорость водилок регулируется  тоже при помощи центрального потенциометра  размещённого под системой регулировки  наматывания.

Отдельные лёсы ведутся  среди пальцев разделительного гребня  на валик скала и ламельный датчик недостатка лесы.