Технические данные пряжеоплёточно-крутильной машины OPS (ОПС) - 01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число выводов | шт. | 2 |
| Крестово-конусные навои питания сердечника: число максимальный диаметр максимальная длина | шт. мм мм | 1-5 240 200 |
| Надеваемые на веретена навои питания оплётки: число максимальный диаметр максимальная длина | шт. мм мм | 1 160 180 |
| Бумажно-конусные шпули навоев питания оплётки с размерами: угол диаметр на основании длина шпули угол диаметр на основании длина шпули | º мм мм º мм мм | 5º57’ 72 225 4º20’ 60 173 |
| Крестово-конусный приёмный навой: длина максимальный диаметр | мм мм | 175 300 |
| Бумажно-конусная шпуля приёмного навоя: угол большой диаметр отверстия малый диаметр отверстия длина | мм мм мм | 5º57’ 72 18,5 225 |
| Бесступенчато регулируемая скорость вращения веретён | об/мин | 1500-6000 |
| Бесступенчато регулируемая скорость приёма | м/мин | 40-240 |
| Число круток | круток/м | 7-150 |
| Установленная мощность | kB | 1,2 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1015x970x1765 |
| Вес машины | кг | 140 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Оплёточно-крутильная машина типа OPS-01

### Предназначение

Оплёточно-крутильная машина предназначена прежде всего для соединения пряжи методом оплетания (кручения) стержневых ниток через пряжу с веретена, которая образует оплётку.

После выключения веретена возможным является обычное соединение (без скручивания) или перематывание пряжи.

### Характеристика машины

Машина, благодаря возможности выключения крутильных веретён, может работать как:

- оплёточная машина (крутильная машина),

- тростильная машина,

- мотальная машина.

Кручённая или трощёная пряжа в ходе наматывания на коническую бобину может быть пропитана парафином во вращательном парафинёре, запускаемом с помощью микроэлектродвигателя.

Машина имеет две параллельные линии, соединённые с собой совместным приводом и управлением.

Полые шпиндели и принимающие механизмы приводятся в движение отдельными двигателями, управляемыми идивидуально с помощью инверторов, благодаря чему возможной явдяется плавная регулировка крутков на метр для целого предела.