Технические данные водилковой мотальной машины PW (ПВ) - 11/2

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 2 |
| Пределы номеров перемотаемой пряжи | tex | 4 - 120 |
| Тип питательного навоя | прядильный, крутильный, крестово-конусный или цилиндрический |
| Диаметр питательного навоя | мм | дo 250 |
| Тип приёмного навоя | конусно-крестовый |
| Диаметр приёмного навоя (макс.) | мм | 240 |
| Длина приёмного навоя (макс.) | мм | 190 |
| Шпуля приёмного навоя полуугол конуса длина большой внутренный диаметр | градус мм мм | 3°30’ 230 71 или 62.5 |
| Скорость перемотки на 1 диапазоне с бесступенчатой регулировкой | м/мин | 160 - 380 |
| Скорость перемотки на 2 диапазоне с бесступенчатой регулировкой | м/мин | 210 - 500 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 730x700x1830 |
| Вес машины | кг | ~80 |
| Номинальная мощность двигателя | кв | 0.37 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 1380 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Кулачковая мотальная машина PW-11/2

Назначение машины

Кулачковая мотальная машина для пряжи  типа PW (ПВ) - 11 применяется по главней мере на заводах машинного и ручного трикотажного производства, выпускающих позументные изделия, на заводах перемотки пряжи и предусмотрена для следующих видов назначения:

- перемотка пряжи  с общедоступных  навоев (например для прядильных или крутильных машин) на конусно-крестовые навои  приспособлены  для питания  разнотипных вязальных машин и шпулярников

- Отмотка пряжи с мотков

- Касательная отмотка с мягких навоев или навоев с првреждённой структурой, которых отмотка обычным образом невозможна

- Касательная отмотка концов бескатушечных навоев

- Распускание многосистемных трикотажей  как примерно  носок или чулок

- Распускание одно- и многосистемных  плоских трикотажей ( например  упавшие остатки с трикотажных  фанговых машин)

- Наматывание пряжи на мотки для её крашения

- Наматывание пряжи на мягкие навои  предназначены для кряшения.

Смотря по требованиям технологического процесса и нуждам потребителя   пряжемотальная машина предоставляет следующие возможности:

- Парафинировка пряжи

- Нанесение плавного препарирующего вещества

- Устранение чрезмерных утолщений и слишком больших узлов.

Описание машины

Описанная машина изготовлена в версии с двумя мотальными пунктами. Питательные навои  в основном  (классическом ) изготовлении расположены на шпулярнике в нижней части машины в зоне удобной для обслуживающего персонала.

В случае касательной отмотки или отматывания с мотков  навои помещены  на специальной  рамке в верхней части машины

С питательных навоев нить ведётся  через тарелковый натяжный шкив гравитационного типа ,  компенсаторы , пряжеводители к приёмным шпулям.

Конструкция  привода машины предоставляет возможность индивидуальной, независимой работы для отдельных  мотальных пунктов, а также бесступенчатое регулирование скорости любого мотального пункта.

Смотря по тонкости пряжи и типу сырья  возможно регулирование угла уклона лобовой поверхности навоя.

Навои формируются  на типичных пластмассовых конусных шпулях применяемых обычно в текстильной промышленности.