Технические данные бескатушечной водилклвой моталной машины PWB (ПВБ) – 01

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число веретён | шт. | 5 |
| Тип приёмного навоя | бескатушечный цилиндрический прецизионный |
| Диаметр новоя | мм | дo 50 |
| Бесступенчато регулируемая длина навоя | мм | 210-290 |
| Пределы тонкости перемотаемого сырья | мм | 0,3-0,8 |
| Средняя скорость перемотки | м/мин | 300 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1150x760x1350 |
| Вес машины | кг | ~120 |
| Номинальная мощность двигателя | кв | 0,37 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 2780 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Бестарная водковая мотальная машина типа   PWB-01

### Предназначение

Бестарная водковая мотальная машина типа PWB-01 предназначена для перематывания полиамидной жилки, вискозы, и т.п. на бестарные паковки с прецизионной формой намотки.

Такие паковки могут применятся для изготовления разного вида венков и украшений.

### Характеристика машины

Машина в стандартной версии предлагается как пятиверетённая. Привод машины один для всех веретён, что позволяет одновременно наматывать одинаковое сырьё на всех пяти веретенах.

Путём замены зубчатых колёс можно получить прецизионную форму намотки для разных толщин сырья.

Машина оснащена нижеследующими контрольными приборами:

- электронным программируемым счётчиком длины сырья,

- датчиками отсутствия сырья,

- датчиками перегрузки,

- натяжители сырья.

Программируемый счётчик реализует измерение наматываемого сырья на одном веретене. После достижения запрограммированной длины отключается привод и все веретена останавливаются. Актуально намотанная длина указывается на дисплее счётчика.

С целью облегчения съёма паковок с веретён применяется специальное, сбрасывающее устройство, управляемое ручным рычагом.