Технические данные  станка перемотающего на навои типа KING  PWK (ПВК - 01)

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 4 |
| Приёмный навой: мaкс. диаметр x длина | мм | 100 x 125 |
| Катушка приёмного навоя типа KING | мм | Dz x L1 x L2 Тип 1: 110 x 114 x 39 Тип 2: 96 x 135 x 28 |
| Шпуля питательного навоя двухфланцевая | мм | Dotworu x Dtarczy x L Тип 1: 22 x 300 x 140 Тип 2: 11 x 150 x 131 |
| Диаметр верёвки | мм | 0,5 - 2 |
| Число оборотов веретена (с бесступенчатой регулировкой) | об/мин | 375 – 1515 |
| Номинальная мощность двигателя | кв | 0,37 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 1380 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Водковая мотальная машина для кинг типа PWK-01

### Предназначение

Прецизионная водковая машина типа PWK-01 предназначена для перематывания шнурков на цилиндрические намотки с прецизионной формой намотки т.е. КИНГИ.

Машину можно выпускать в разных версиях в зависимости от количества наматывающих головок, принимающих катушек и вида питающих паковок.

### Характеристика машины

Машина снабжена центральным приводом, от которого приводятся в движение отдельные наматывающие головки. Приводной двигатель управляется инвертором, что позволяет оптимально подобрать скорость наматывания для определённого сырья.

Каждая из наматывающих головок оснащена нижеследующими натяжно-контрольными приборами:

- тарельчатым натяжителем

- датчиком отсутствия шнурка

- счётчиком метров

- компенсатором, выравнивающим натяжение шнурка и позволяющим   	мягко запустить наматывающую головку

- тормозом питающих катушек, позволяющим быстро остановить паковку

Отдельные наматывающие головки запускаются с помощью рычага, а задерживаются кнопкой СТОП (STOP).

В случае обрыва или отсутствия шнурка сигнал от прибора наблюдения обрыва вызывает отключение привода и остановление процесса наматывания.