Технические данные прецизионной водилковой мотальной машины PWP (ПВП) - 31

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 4 |
| Приёмный навой (прецизионный цилиндрический) диаметр длина | мм мм | 150 250 |
| Катушка приёмного навоя (цилиндрическaя): внутренный диаметр длина | мм мм | 28 250 |
| Питательный навой внешный диаметр | мм | дo 250 |
| Тонкость перемотаемого сырья | мм | дo 2 |
| Число оборотов веретена (с бесступенчатой регулировкой) | об/мин | 400–1400 |
| Примерная теоретическая производительность для 4 пунктов наматывания: тонкость перематываемой верёвки g =2мм скорость вращения V=1400 об/мин длина навоя L=250мм внешний диаметр навоя dz=60мм | шт./ч | 240 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 1150x730x1400 |
| Номинальная мощность д двигателей | квт | 4x0,18 = 0,72 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 2760 |

_____________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Прецизионная водковая мотальная машина типа										PWP-31

### Предназначение

Прецизионная водковая мотальная машина типа PWP-31 предназначена для перематывания различных видов пряжи и шнурков на цилиндрические паковки прецизионной намотки.

Машина может изготовлятся в разных версиях в зависимости от длины выпускной паковки и от числа наматывающих головок.

Машина предназначена прежде всего для изготовления фильтровальных вкладышей намотанных на перфорированные гильзы.

### Характеристика машины

Машина оснащена инидивидуальным приводом каждой наматывающей головки и  электродвигателем управляемым инвертором, что предоставляет возможность оптимального подбора скорости перематывания для определённого вида сырья.

Сырьё намотанное на гильзы размещается в нижней части машины на катушечной рамке.

Машина оснащена нижеследующими натяжно-контрольными приборами:

- тарельчатым нитенатяжителем

- датчиком отсутствия шнурка

- датчиком диаметра паковки

Цилиндрические выпускные паковки имеют прецизионную форму намотки. Подбор соответственной формы паковки для различной толщины шнурка осуществляется путём смены зубчатых колёс – шкивов.