Технические данные прецизионного водилкового перемоточного

станка PWP-42/6 ПВП-42/6

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Тип навоя |  | прецизионный |
| Катушка приёмного навоя |  | конуснaя 3º30’ или цилиндрическa |
| Приёмный навой: диаметр длина | мм мм | до 190 до 270 |
| Вес приёмного навоя | кг | до 3,0 |
| Тип перематываемого сырья |  | эластичные и неэластичные пряжи |
| Линейная масса перематываемого сырья | dtex / дтекс | 200...900 |
| Скорость перемотки (с бесступенчатой регулировкой) | м/мин | 400...800 |
| Положительная подача сырья |  | существует |
| Возможность накладывания пркпарирующего вещества |  | существует |
| Число намоточных пунктов | шт. | 6 |
| Установленная мощность | кВт/пункт | ~0,20 кВт |
| Стандартное потребление мощности | кВт/пункт | ~0,12 кВт |
| Габаритные размеры длина x ширина x высота | мм | 2810 x 700 x 1450 |
| Вес машины | кг | ~520 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Прецизионный водилковый перемоточный станок 						PWP-42/6 ПВП-42/6

Предназначение машины

Прецизионный водилковый перемоточный станок предусмотрена  для перемоки разнообразных пряж на конусные навои с прецизионной обмоточной сеткой.

В особенности машина приспособлена для распускания трикотажа в системе КДК.

Описание машины

Машина изготовлена в качестве односторонной с шестью намоточными пунктами.

С питательных навоев нитка ведётся через ролик положительной подачи , механизм накладывающий препарирующее вещество, электродатчики и натяжные устройства обеспечающие оптимальное натяжение пряжи.

Процесс намотки на намоточном пункте прекращается в случае:

- достижения запрограммированного диаметра приёмного навоя

- разрыва или недостатка пряжи

- задержки намоточного пунта при помощи кнопки  STOP / СТОП.

При употреблении машины в системе KDK / КДК могут применяться добавочные электронные датчики реагирующие на сцепление пряжы (тройная нить) приисходящее во время распускания трикотажа.

Задержка любого намоточного пункта вызывает зажигание сигнализационной лампочки, извещая о необходимости интервенции.

В машине возможна регулировка следующих технологических параметров:

- скорость перематывания

- диаметр получённого приёмного навоя

- скорость положительной подачи

- количество накладываемого препарирующего вещества