Технические данные прецизионного водилкового перемоточного

станка PWP-52/1  ПВП-52/1

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Число намоточных пунктов | шт. | 1 |
| Приёмный навой: диаметр длина | мм мм | прецизионный цилиндрический 160 x 270 |
| Катушка приёмного навоя: внутренный диаметр длина | мм мм | Бумажно-цилиндрическa 94 290 |
| Линейная масса перематываемого сырья | TEX | 100 - 300 |
| Скорость перемотки (с бесступенчатой регулировкой) | м/мин | 400 - 800 |
| Габаритные размеры: длина x ширина x высота | мм | 800 x 700 x 1450 |
| Номинальная мощность двигателя | квт | 0,25 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 1380 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Прецизионный водилковый перемоточный станок 					PWP-52/1 / ПВП-52/1

Предназначение машины

Прецизионный водилковый перемоточный станок PWP-52/1 / ПВП-52/1 предусмотрен для перемотки разнообразных пряж на цилиндрические  навои с прецизионной обмоткой.

Описание машины

Машина оснащена следующими натяжно-контрольными элементами:

- датчик недостатка пряжи

- датчик диаметра навоя.

Намотанное на шпулях сырьё  помещено в нижней части машины.

Цилиндрические приёмные навои отличаются прецизионной обмоточной сеткой.

В случае разрыва или недостатка  верёвки  сигнал от датчика разрыва вызывает отключение привода и прекращение процесса намотки. Процесс намотки на намоточном пункте прекратится тоже после достижениа приёмным навоем трубуемого диаметра.

Привод машины электродвигателем управляемым инвертером делает возможным удобный подбор скорости перематывания для определённого сырья.