Технические данные верёвкокрутильной машины SS (СС) - 15

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Диаметр верёвки | mm | 1 – 5 |
| Линейная масса пряжи | tex | дo 3 x 2000 |
| Скорость вращения для фазы кручения пряжи | об/мин | 510 – 2900 |
| Скорость вращения для фазы скручивания верёвки | об/мин | 510 – 1550 |
| Число скруток на 1 м | скр./м | 33 – 125 |
| Направление крутки |  | S или Z |
| Питательные навои первой скрутки: диаметр длина | мм мм | 125 180 |
| Приёмный навой второй скрутки: диаметр длина | мм мм | 210 180 |
| Масса (вес) приёмного навоя | кг | дo 4 |
| Примерная теоретическая производительность в течение 8 часов для верёвки с круткой 70 1/м и линейной массой 3б2 г/м | кг | 32 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 2170 x 600 x 1020 |
| Номинальная мощность двигателей | квт | 3 x 0,55 |
| Мощность двигателя привода водительного механизма | квт | 0,09 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Крутильная машина для шнурка типа SS-15

### Предназначение

Крутильная машина для шнурка типа SS-15 предназначена для изготовления шнурков и канатиков. Благодаря большим возможностям в области применения различных видов сырья, смененной линейной плотности и различных цветов пряжи, а также разнообразной величины крутки, получаемые паковки находят широкое применение.

### Характеристика машины

На машину подаётся пряжа на больших конических бобинах крестовой намотки и на цилиндрических паковках.

Крутильная машина для шнурка в ходе одной операции реализует кручение однониточной пряжи и окончательное кручение шнурка.

По первому этапу происходит одновременное наматывание пряжи на три фланцевые передающие катушки, находящиеся на крутильной машине.

По второму этапу происходит кручение пряжи и окончательное кручение шнурка. Скрученный шнурок наматывается на металлические фланцевые катушки.

Приводы применяемые в машине с помощью инверторов, муфт, порошкового тормоза и датчиков позволяют легко менять технологические параметры и контролировать правильность работы машины.

Принятые конструкционные решения гарантируют:

- достижение высшей производительности

- удобность установки технологических настроек

- небольшой расход мощности

- безопасность обслуживания

- большую прочность и надёжность