Технические данные лентоукладчика  UT (УТ) - 06

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Скорость укладки ( 3 степени) | м/мин | 47, 64, 81 |
| Бесступенчато регулируемая скорость перемещения столика | мм/сек | 7,9 дo 34 |
| Размеры картонных коробок: длина ширина высота | мм мм мм | 300 дo 700 дo 400 дo 400 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 890 x 960 x 1720 |
| Вес машины | кг | ~100 |
| Номинальная мощность двигателя | кв | 2 x 0,37 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | об/мин | 1380 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC Cascarino										Tel: 	(042) 214 05 42

Pawlikowice 58											Fax:	(042) 214 07 47

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 678 76 15

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 678 68 94

internet: www.metexjc.com.pl						e-mail: metexjc@metexjc.com.pl, metexjc@post.pl

# Text boxes

Складальная машина- самоклад типа UT-06

### Предназначение

Складальная машина (самоклад) типа UT-06 предназначена для раскладывания в картоны эластичных и неэластичных басонных изделий таких, как резина, кружево, лента, бахрома     и т.п.

### Характеристика машины

Mашина выпускается в версии с двумья выходами, с независимыми приводами подачи ленты и с общим приводом поперечной подачи столика, на котором размещаются картоны. Ленты можно укладывать с тремья скоростями. Регулируемая скорость и угол поворота укладывающего рычага гарантируют правильное укладывание ленты на картонах  разной длины. Переменный диапазон подачи столика позволяет также применять картоны разной ширины.

На каждом выходе машины монтируются нижеследующие устройства вспомагающие ход процесса:

- устройство для распрямления ленты

- датчик перегрузки

- датчик отсутствия ленты

- измерительный ролик

- устройство для позитивной подачи ленты

- программируемый электронным методом счётчик длины ленты

Устройство для позитивной подачи ленты (что особо существенно для эластичных лент) уменьшает и выравнивает натяжение ленты в зоне измерения её длины , гарантируя точность отмера.

Электронный счётчик вызывает остановление выхода, на котором уже получено заданное число метров. Актуальная длина укладываемой ленты всё время указывается на дисплее счётчика.