Технические данные термостабилизирующего устройства UTS-07 / УТС-07

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Линейная скорость сушимой ткани | м/мин. | 0,4÷1,8 |
| Ширина ткани | мм | 360 |
| Камера предварительной сушки: длина ширина высота мощность нагревателей | мм мм мм кВт | 880 630 1750 3x3 кВт |
| Сушильный барабан: число штук диаметр длина регулируемая температура мощность нагревателей ( на один барабан) | штук мм мм ºC кВт | 2 216 450 до 250 1,5 |
| Габаритные размеры (блок сушильных барабанов): длина ширина высота | мм мм мм | 710 1100 1250 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 0,18 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

UTS-07/ УТС-07

Термостабилизирующее устройство

Предназначение машины

Термостабилизирующее устройство

UTS-07/ УТС-07 предназначено для отделки бассонных лент требующих увлажнения соответственной жидкостью, а затем просушки.

Описание машины

Отделываемая ткань проходит в неперерывном процессе обработки через следующие узлы смонтированные на машине:

- система увлажнения предусмотрена для смачивания (увлажнения) проходящей ткани.

- отжимный аппарат, где с проходящей ткани устраняется избыток жидкости посредством двух валиков покрытых резиной.

- камера предварительной сушки.

- сушильные барабаны, в которых ткань окончательно просушивается.

- система отбора составлена из валиков покрытых резиной и приводимых в движение посредством мотор-редуктора.

Привод сушильных барабанов, и приёмных  валиков оснащён системой регулирования числа оборотов.