Технические данные многопунктирной лентомоталки  WNT (ВНТ) – 03

| Название | Един. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Питание Ширина лент | мм | пакет резаемых лент от 0,3 до 5 |
| Число намоточных пунктов | шт. | 112 |
| Приёмный навой диаметр длина | мм мм | 80 89 |
| Катушка приёмного навоя: диаметр отверстия диаметр фланцев длина | мм мм мм | 10 83 97 |
| Скорость намотки ( с бесступенчатой регулировкой) | м/мин | 20 до 100 |
| Скорость ведения ( с бесступенчатой регулировкой) | м/мин | 0,2 до 4 |
| Номинальная скорость вращения двигателя | кв | 0,37 |
| Габаритные размеры: (длина x ширина x высота) | мм | 2310 x 900 x 1970 |
| Вес машины | кг | ~300 |

______________________________________________________________________________________________________________________

# PRODUCENT:

METEX-JC CASCARINO

Pawlikowice 58											Tel: 	(042) 214 05 42

95-200 PABIANICE										Tel:	(042) 226 71 82

woj. łódzkie POLSKA										Fax:	(042) 214 07 47

internet: www.metexjc.com.pl									e-mail: metexjc@post.pl

# Text boxes

Многоверетённая наматывающая машина для ленты типа WNT-03

### Предназначение

Многоверетённая наматывающая машина для ленты предназначена в основном для совместной работы с ленточной резальной машиной типа MKT-01

Возможной является также её совместная работа с другими видами резальных машин.

### Характеристика машины

Полоски плёнки порезанные на резальной машине наматываются на фланцевые катушки.

Механизм водителя гарантирует равномерное размещение наматываемых полосок по всей длине катушки.

Регулировка шага водителя позволяет оптимально приспособить машину к работе с полосками различной ширины.

Привод машины ,запускаемый электродвигателем управляемым инвертором, позволяет мягко запускать машину и облегчает бесступенчатую ругулировку скорости наматывания.